Memorial Descritivo e Especificações Técnicas

Obras de Pavimentação e Drenagem Pluvial nos Bairros do Centro, Vila Nova, Santa Mônica e no Distrito de Santa Terezinha – Ecoporanga/ES

Ecoporanga/ES

2019

# INTRODUÇÃO

O presente memorial especifica e determina os trabalhos a serem executados na pavimentação da Rua Candido Miguel de Souza, no Bairro do Centro; das Ruas Laurindo Martins Cardoso, Direitos Humanos, Projetada e Travessa Direitos Humanos, no Bairro Vila Nova; da Rua Santa Mônica, no Bairro Santa Mônica; e das Ruas “C” e da Rua do Cemitério, no Distrito de Santa Terezinha, no Município de Ecoporanga/ES.

As obras abrangem as áreas de 786,50m² no Bairro do Centro, 1.942,97m² no Bairro Vila Nova, 477,30m² no Bairro Santa Mônica e 598,39m² no Distrito de Santa Terezinha e visam a implantação de sistema de drenagem superficial e pavimentação nos referidos locais.

Este memorial descreve as principais características da obra, com especificações quanto aos conceitos e métodos construtivos, visando garantir a boa execução e a qualidade dos serviços constantes neste projeto.

As normas, especificações, métodos de ensino e padrões aprovados e recomendados pela ABNT e toda a legislação em vigor referente a este tipo de obra, inclusive sobre segurança no trabalho, serão parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas.

Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, devendo ser integralmente obedecidas, em conformidade com o cronograma aprovado.

# DADOS GERAIS

Este documento objetiva estabelecer condições básicas que deverão ser atendidas, especificar materiais e fornecer informações necessárias para a execução da obra de pavimentação da Rua Candido Miguel de Souza, no Bairro do Centro; das Ruas Laurindo Martins Cardoso, Direitos Humanos, Projetada e Travessa Direitos Humanos, no Bairro Vila Nova; da Rua Santa Mônica, no Bairro Santa Mônica; e das Ruas “C” e da Rua do Cemitério, no Distrito de Santa Terezinha, no Município de Ecoporanga/ES.

# ESPECIFICAÇAO TÉCNICA

# DESCRIÇÃO DO PROJETO

Serão executadas as obras de pavimentação e drenagem superficial da Rua Candido Miguel de Souza, no Bairro do Centro; das Ruas Laurindo Martins Cardoso, Direitos Humanos, Projetada e Travessa Direitos Humanos, no Bairro Vila Nova; da Rua Santa Mônica, no Bairro Santa Mônica; e das Ruas “C” e da Rua do Cemitério, no Distrito de Santa Terezinha, no Município de Ecoporanga/ES.

# NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

À especificação técnica ora elaborada integram-se as Normas Brasileiras em vigor da ABNT.

A citação expressa de normas e especificações, no corpo de desenhos ou texto desta especificação técnica, não elimina o cumprimento por parte da contratada, de outras aplicáveis ao caso.

# PROVIDÊNCIA DE DADOS E INTEPRETAÇÃO

- As cotas indicadas no desenho prevalecem sobre suas dimensões em escala;

- As dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e/ou especificação deverá ser resolvida pela contratante ou por seus representantes credenciados;

- À empresa encarregada da construção é vetada qualquer modificação nos projetos, detalhes e especificação sem prévia autorização, por escrito, da contratante;

- A contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar amostra e ensaios da qualidade dos materiais a serem empregados.

# DISPOSITIVOS PRELIMINARES

Como responsável pela execução das obras e serviços, a contratada deverá, por sua conta, verificar, analisar e estudar todo o projeto, alterações e revisões de necessidade devidamente comprovadas pela contratada, que deverão ser submetidas à aprovação da contratante.

Somente poderão ser empregados na obra os materiais discriminados e especificados no projeto e nesta especificação técnica, que deverão ser de primeira qualidade, admitindo-se similaridade somente com aprovação da contratante.

É critério exclusivo da contratante a aceitação ou rejeição dos serviços, cabendo à contratada refazer, sem ônus para a contratante, qualquer trabalho não aceito pela fiscalização.

Será responsabilidade da contratada a contratação de mão de obra inerente aos serviços a executar e a instalação de equipamentos necessários à execução das obras.

A construtora será responsável por qualquer acidente decorrente das obras, causado a terceiros, mesmo que na via pública.

# SERVIÇOS GERAIS

# MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Os serviços para movimentação de terra das ruas a serem pavimentadas serão executados pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga.

Deverá ser realizado o nivelamento das ruas a serem pavimentadas com os equipamentos adequados, como trator de esteiras e motoniveladora, até atingir a cota estabelecida no projeto. O nivelamento deverá ser realizado empregando-se materiais provenientes das escavações (cortes) para a execução de aterros e conformação do terreno previstos em projeto.

Os materiais excedentes dos serviços de nivelamento deverão ser transportados por caminhões basculantes e lançados em área licenciada como bota-fora, conforme estabelecido pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

A Contratada providenciará as placas da obra, que deverá ser confeccionada de aço galvanizado, com as dimensões mínimas de 2,00 m x 3,00 m, e fixada em estrutura de madeira, conforme o padrão da Administração e instalada em cada localidade a ser executado os serviços.

A manutenção do bom estado de conservação e fixação da placa é de responsabilidade da Contratada.

A placa de obra deverá ser colocada em local visível, anteriormente ao início das atividades, conforme disposto no cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, ficando a primeira medição condicionada à instalação da mesma.

# DRENAGEM

4.2.1 Concreto Fck = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L

As sarjetas deverão ser executadas com concreto preparado em obra, com dimensões e nos locais especificados em projeto.

No preparo do concreto será implementado um traço oriundo de estudo de dosagem, ajustado em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra, que garanta que o concreto atinja a resistência à compressão característica de 15MPa aos 28 dias, atendendo à norma ABNT NBR 7211.

4.2.2 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas

Anteriormente a aplicação, os locais da concretagem deverão ser demarcados e deverá ser realizada a verificação de trabalhabilidade do concreto, através do Slump Test (ensaio de abatimento) e a moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão. Constatado que o concreto se encontra nas condições desejáveis de trabalhabilidade, este deverá ser lançado e adensado adequadamente. Por fim, deverão ser realizados o acabamento das superfícies concretadas de forma a garantir a uniformidade e as juntas de dilatação, dispostas a cada 12m.

# PAVIMENTAÇÃO

4.3.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado

Para a execução das calçadas, serão realizadas as marcações e a montagem das formas nos locais indicados em projeto.

As calçadas serão executadas com um lastro de concreto preparado em obra de 8,00cm de espessura, que será coberto por uma camada de argamassa de cimento e areia de 1,50cm de espessura, formando um piso cimentado camurçado.

A execução deverá proceder intercaladamente em panos de 4,00m de comprimento e a superfície deverá apresentar-se homogênea e não escorregadia.

Os passeios deverão satisfazer as condições de acessibilidade, para isso devem ser rebaixados junto às travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres; entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável não deverá haver desnível; a inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12), entre outras especificações prescritas da norma NBR 9050.

4.3.2 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

Conceituar-se-á como meio-fio a peça prismática retangular de dimensões e formatos adiante discriminados, destinada a oferecer solução de descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio ou o acostamento da via pública.

Os meio-fios de concreto pré-moldados deverão ter comprimento de 1,00m, largura inferior de 0,15cm, largura superior de 0,13m e altura de 0,30m, as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea, não sendo aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

As peças de concreto pré-moldado deverão atender, quanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR-5732, NBR-5733, NBR-5735 e NBR-5736. Além disso, devem ter um consumo mínimo de cimento de 300 Kg/m³, apresentar Resistência à Compressão Simples de 25 MPa aos 28 dias. Durante o assentamento das peças serão empregados Cimento Portland, areia média e concreto-magro, e após será realizada a caiação.

# Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. transporte blocos e areia, em Vias Urbanas

Após as etapas de regularização do terreno, assentamento dos meio-fios e concretagem das sarjetas, toda a faixa de rodagem receberá uma camada de areia de aproximadamente 5,00cm de espessura, sobre a qual serão assentados os blocos de concreto hexagonal nas dimensões 25cm x 25cm e com 8cm de espessura.

O assentamento dos blocos deverá respeitar o caimento lateral em relação ao eixo da pista especificado em projeto e as juntas entre os blocos deverão ser preenchidas com a areia empregada no assentamento.

# DECLARAÇÕES FINAIS

O local da obra será mantido permanentemente limpo e organizado, devendo a obra ser entregue completamente limpa. A contratada se responsabilizará de suprir a obra de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários. Também deverão ser obedecidas as boas técnicas, atendendo às recomendações da ABNT e estar disponíveis em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra e alvará de construção.

# NOTAS GERAIS

A execução das obras deverá ser precedida de projeto executivo, observando as seguintes recomendações:

- Conferir medidas no local;

- A critério da coordenação técnica ou fiscalização poderão ser feitos ajustes e adequações no projeto, com a supervisão do projetista responsável;

- Quando da execução do projeto, confirmar as interfaces com projetos complementares.

# RECEBIMENTO DA OBRA

A empresa deverá apresentar diário de obra a cada medição, sob pena de não recebimento da parcela. Também deverá ter a presença, pelo menos a cada 15 dias, do seu engenheiro responsável.

Após a conclusão da obra a empresa emitirá declaração de conclusão de obra e solicitará vistoria e recebimento da mesma.

# Recebimento provisório

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas por comissão de fiscalização, especialmente designada para tal fim. O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações, e apresentadas as faturas correspondentes a pagamentos.

# Recebimento Definitivo

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 60 dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:

- Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e serviços executados;

- Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e fornecedores.

Ecoporanga/ES, 02 de outubro de 2019.

_____________________________

Engenheiro Civil