Memorial Descritivo e Especificações Técnicas

Construção da Unidade de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos -

“Córrego Fortaleza” - Ecoporanga/ES

Ecoporanga/ES

2019

# INTRODUÇÃO

O presente memorial especifica e determina os trabalhos a serem executados na construção da Unidade de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos, localizado no Lugar denominado “Córrego Fortaleza” Margem da Rodovia ES 320, km 03, no sentido a Imburana, Zona Rural do Município de Ecoporanga-ES.

A edificação possuirá uma área coberta de 289,87m² e visa a instalação de uma unidade para receber, acondicionar e armazenar os Resíduos Sólidos Urbanos do município, para posteriormente encaminhar o material a uma destinação adequada, conservando o meio ambiente, mantendo o local ecologicamente equilibrado.

Este memorial descreve as principais características da obra, com especificações quanto aos conceitos e métodos construtivos, visando garantir a boa execução e a qualidade dos serviços constantes neste projeto.

As normas, especificações, métodos de ensino e padrões aprovados e recomendados pela ABNT e toda a legislação em vigor referente a este tipo de obra, inclusive sobre segurança no trabalho, serão parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas.

Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, devendo ser integralmente obedecidas, em conformidade com o cronograma aprovado.

# DADOS GERAIS

Este documento objetiva estabelecer condições básicas que deverão ser atendidas, especificar materiais e fornecer informações necessárias para a execução da obra de construção da Unidade de Transbordo de Resíduos de Sólidos Urbanos, município de Ecoporanga – ES.

# ESPECIFICAÇAO TÉCNICA

# DESCRIÇÃO DO PROJETO

Serão executados serviços de instalação de uma estrutura que atenda adequadamente o bom funcionamento da Unidade de transbordo, de acordo com as normas da ABNT para edificação e considerando as legislações ambientais e instruções normativas que regem a instalação e operação deste tipo de atividade, de modo a minimizar os impactos ambientais possíveis. Sendo assim, faz-se necessário a instalação de dois patamares, onde um inferior será acondicionado os contêineres que armazenarão os resíduos, devendo ter outro patamar superior o qual funcionará de manobra para os veículos estarem lançando os resíduos coletados pelo município diretamente dentro dos contêineres, sem deixá-los entrarem em contato com o solo. Entre os desníveis dos patamares, deverá ser executado uma contenção em muro de arrimo, o piso da unidade deverá ser de concreto e impermeável com sua inclinação capaz de direcionar possíveis chorumes e líquidos diversos para as canaletas que deverão ser instaladas em todo o perímetro do piso. A estrutura deverá ser coberta com estruturas metálicas e deverá ser cercada através de telas de alambrado para a proteção da presença de animais e aves.

# NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

À especificação técnica ora elaborada integram-se as Normas Brasileiras em vigor ABNT e as Instruções normativas pertencentes as Legislações Ambientais Vigentes.

A citação expressa de normas e especificações, no corpo de desenhos ou texto desta especificação técnica, não elimina o cumprimento por parte da contratada, de outras aplicáveis ao caso.

# PROVIDÊNCIA DE DADOS E INTEPRETAÇÃO

- As cotas indicadas no desenho prevalecem sobre suas dimensões em escala.

- As cotas prevalecem sobre os desenhos.

- As dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e/ou especificação deverá ser resolvida pela contratante ou por seus representantes credenciados.

- À empresa encarregada da construção é vetada qualquer modificação nos projetos, detalhes e especificação sem prévia autorização, por escrito, da contratante.

- A contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar amostra e ensaios da qualidade dos materiais a serem empregados.

# DISPOSITIVOS PRELIMINARES

Como responsável pela execução das obras e serviços, a contratada deverá, por sua conta, verificar, analisar e estudar todo o projeto, alterações e revisões de necessidade devidamente comprovadas pela contratada, e deverão ser submetidas à aprovação da contratante.

Somente poderão ser empregados na obra os materiais discriminados e especificados no projeto e nesta especificação técnica e deverão ser de primeira qualidade, admitindo-se similaridade somente com aprovação da contratante.

É critério exclusivo da contratante da aceitação ou rejeição dos serviços, cabendo à contratada refazer, sem ônus para a contratante, qualquer trabalho não aceito pela fiscalização.

Será responsabilidade da contratada a contratação de mão de obra inerente aos serviços a executar e a instalação de equipamentos necessários à execução das obras.

A construtora será responsável por qualquer acidente decorrente das obras, causado a terceiros, mesmo que na via pública.

# SERVIÇOS GERAIS

# SERVIÇOS PRELIMINARES

# Placa de obra em chapa de aço galvanizado

A Contratada providenciará a placa da obra, que deverá ser confeccionada de aço galvanizado, com as dimensões mínimas de 3,00 m x 2,00 m, totalizando uma área de 6,00 m² e fixada em estrutura de madeira.

A manutenção do bom estado de conservação e fixação da placa é de responsabilidade da Contratada.

A placa de obra deverá ser colocada em local visível, anteriormente ao início das atividades, conforme disposto no cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, ficando a primeira medição condicionada à instalação da mesma.

# Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações

Após limpeza do local e cortes determinados para a obra, será feita a sua locação, utilizando madeiras curadas e bem afixadas para que não haja diferenças de alinhamentos, serão um total de 60,00 metros de comprimento de locação.

# INFRAESTRUTURA

# Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma

Posteriormente a marcação, que deverá seguir as determinações de projeto, será executada a vala para a viga baldrame utilizando-se pá, picareta e ponteira. Ao término da escavação, o fundo deverá ser nivelado e todo o material solto do fundo deverá ser retirado.

# Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma

Executada a marcação conforme determinado em projeto, será realizada a escavação, utilizando-se pá, picareta e ponteira. O material solto do fundo deverá ser retirado e suas armaduras deverão respeitar as especificações constantes em projeto.

# Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual

Após a escavação da vala para a viga baldrame, será executado o lastro de brita nº 03, com 0,20m de largura e 0,10m de espessura por toda a extensão da vala onde será executada viga baldrame, conforme projeto estrutural. Deverá proceder-se com o correto lançamento e espalhamento da camada de brita sobre o solo, e posterior compactação e nivelamento da superfície do lastro.

# Concreto Fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400 L

O concreto deverá ser preparado em obra e será implementado o traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita nº 01) composto de Cimento Portland Composto CP II-32, areia média úmida e brita nº 01, atendendo à norma ABNT NBR 7211 ou outro traço oriundo de estudo de dosagem que garanta que o concreto atinja a resistência à compressão característica de 25MPa aos 28 dias, conforme especificado em projeto, para ajuste em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

Para o preparo será utilizada betoneira de 400 litros e este deverá proceder da seguinte maneira: Inicialmente serão lançados parte da água e todo o agregado na betoneira, nas dosagens indicadas, que deverá ser colocada em movimento. Em seguida, será lançado o cimento, e, por fim, o restante da água. Visando a garantia da homogeneização, deverá ser respeitado o tempo mínimo de mistura indicado pelas normas vigentes e/ou fabricante do equipamento.

# Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações

Após a verificação de que as armaduras atendem ao disposto no projeto estrutural e a confirmação da correta montagem das fôrmas e do cimbramento, deverão ser feitas a verificação de trabalhabilidade do concreto, através do Slump Test (ensaio de abatimento) e a moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão. Constatado que o concreto se encontra nas condições desejáveis de trabalhabilidade, este deverá ser lançado e adensado com o uso de vibrador de imersão, de maneira que o concreto envolva toda a armadura adequadamente. Por fim, deverá ser realizado o acabamento das estruturas concretadas de forma a garantir a uniformidade da superfície.

# Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm – montagem

As peças de aço CA-50 de 10,0mm de diâmetro deverão ser cortadas e dobradas no canteiro de obras, conforme o projeto estrutural. Após as atividades de corte e dobra, será executada a montagem da armadura, procedendo-se a fixação das diversas partes da armadura com arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme as especificações do projeto estrutural. Os espaçadores plásticos circulares para concreto armado deverão ser dispostos com espaçamento máximo de 50cm e amarrados à armadura garantindo o seu cobrimento mínimo de acordo com as indicações de projeto. A armadura deverá ser devidamente posicionada e fixada para que não se desloque durante a concretagem.

# Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm – montagem

As peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro deverão ser cortadas e dobradas no canteiro de obras, conforme o projeto estrutural. Após as atividades de corte e dobra, será executada a montagem da armadura, procedendo-se a fixação das diversas partes da armadura com arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme as especificações do projeto estrutural. Os espaçadores plásticos circulares para concreto armado deverão ser dispostos com espaçamento máximo de 50cm e amarrados à armadura garantindo o seu cobrimento mínimo de acordo com as indicações de projeto. A armadura deverá ser devidamente posicionada e fixada para que não se desloque durante a concretagem.

# Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

Inicialmente será realizado o corte das peças de madeira não aparelhadas de 2,50cm de espessura, com base no projeto estrutural, observando a perfeita marcação e utilizando as ferramentas necessárias para a correta execução dos cortes. Após os cortes, os sarrafos deverão ser pregados nas tábuas, compondo, desta forma, os painéis que estarão em contato com o concreto. Recomenda-se a realização de marcação das faces visando facilitar a montagem das fôrmas. Após, as faces deverão ser posicionadas e pregadas, conforme o projeto. Por fim, será executado o escoramento das laterais, cravando-se no terreno os pontaletes e os sarrafos de madeira não aparelhada. As fôrmas deverão ser utilizadas 4 vezes.

# Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações

Inicialmente será realizado o corte das peças de madeira não aparelhadas de 2,50cm de espessura, com base no projeto estrutural, observando a perfeita marcação e utilizando as ferramentas necessárias para a correta execução dos cortes. Após os cortes, deverão ser montadas as gravatas de estruturação da fôrma utilizando os sarrafos de madeira não aparelhada nos quais deverão ser pregadas as tábuas. Recomenda-se a realização de marcação das faces visando facilitar a montagem das fôrmas. Após, as faces laterais deverão ser posicionadas e pregadas, conforme o projeto. Por fim, serão executados o escoramento das laterais, utilizando os pontaletes de madeira e apoiando os sarrafos de madeira no terreno, e o travamento das duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga. As fôrmas deverão ser utilizadas 4 vezes.

# SUPERESTRUTURA

# Concreto Fck = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (Cimento/ areia média/ brita 1) - Preparo mecânico com betoneira 400 L

O concreto deverá ser preparado em obra e será implementado o traço 1:2,5:2,5 (cimento/ areia média/ brita nº 01) composto de Cimento Portland Composto CP II-32, areia média úmida e brita nº 01, atendendo à norma ABNT NBR 7211 ou outro traço oriundo de estudo de dosagem que garanta que o concreto atinja a resistência à compressão característica de 30MPa aos 28 dias, conforme especificado em projeto, para ajuste em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

Para o preparo será utilizada betoneira de 400 litros e este deverá proceder da seguinte maneira: Inicialmente serão lançados parte da água e todo o agregado na betoneira, nas dosagens indicadas, que deverá ser colocada em movimento. Em seguida, será lançado o cimento, e, por fim, o restante da água. Visando a garantia da homogeneização, deverá ser respeitado o tempo mínimo de mistura indicado pelas normas vigentes e/ou fabricante do equipamento.

# Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas

Após a verificação de que as armaduras atendem ao disposto no projeto estrutural e a confirmação da correta montagem e da verificação do cimbramento e da estanqueidade das fôrmas, deverão ser feitas a verificação de trabalhabilidade do concreto, através do Slump Test (ensaio de abatimento) e a moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão. Constatado que o concreto se encontra nas condições desejáveis de trabalhabilidade, este deverá ser lançado, utilizando-se baldes, e adensado com o uso de vibrador de imersão, de maneira que o concreto envolva toda a armadura adequadamente. O adensamento deverá ser executado, conforme a NBR 14.931, de forma homogênea, para que não se formem vazios na concretagem e não ocorra a segregação do material. Por fim, deverá ser realizado o acabamento das estruturas concretadas de forma a garantir a uniformidade da superfície.

# Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações

Inicialmente será realizado o corte das peças de madeira compensada resinada com 17mm de espessura, com base no projeto estrutural, observando a perfeita marcação e utilizando as ferramentas necessárias para a correta execução dos cortes. Deverão ser posicionados os gastalhos dos pés das estruturas, considerando os eixos de referência do projeto. Após, deverão ser posicionadas as faces da estrutura e os espaçadores, para posteriormente ser executado o travamento, o que garantirá as dimensões durante a concretagem. Deverá ser realizada a conferência do posicionamento, da rigidez, da estanqueidade e do prumo da fôrma. A desforma ocorrerá conforme o prazo necessário para que a estrutura atinja a resistência suficiente para suportar as cargas, de acordo com a NBR 14.931. Após a retirada das fôrmas, estas deverão ser limpas e armazenadas adequadamente, de modo a evitar o seu empenamento, e deverão ser utilizadas 4 vezes.

# Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm – montagem

As peças de aço CA-50 de 10,0 mm de diâmetro deverão ser cortadas e dobradas no canteiro de obras, conforme o projeto estrutural. Após as atividades de corte e dobra, será executada a montagem da armadura, procedendo-se a fixação das diversas partes da armadura com arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme as especificações do projeto estrutural. Os espaçadores plásticos circulares para concreto armado deverão ser dispostos com espaçamento máximo de 50cm e amarrados à armadura garantindo o seu cobrimento mínimo de acordo com as indicações de projeto. A armadura deverá ser devidamente posicionada e fixada para que não se desloque durante a concretagem.

# Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm – montagem

As peças de aço CA-60 de 5,0mm de diâmetro deverão ser cortadas e dobradas no canteiro de obras, conforme o projeto estrutural. Após as atividades de corte e dobra, será executada a montagem da armadura, procedendo-se a fixação das diversas partes da armadura com arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme as especificações do projeto estrutural. Os espaçadores plásticos circulares para concreto armado deverão ser dispostos com espaçamento máximo de 50cm e amarrados à armadura garantindo o seu cobrimento mínimo de acordo com as indicações de projeto. A armadura deverá ser devidamente posicionada e fixada para que não se desloque durante a concretagem.

# Fornecimento, fabricação e instalação de estrutura metálica para pilares, seção (20x30cm) altura h=3,50m, composta de cantoneiras 1'' x 1/8'' ASTM A36, inclusive chapa de aço grossa, chumbadores para fixação da estrutura e içamento.

É recomendado que, anteriormente ao início da execução da fixação dos elementos estruturais, sejam verificados o posicionamento das estruturas de apoio e o comprimento das peças de acordo com o projeto. Os pilares serão compostos por cantoneiras, com as dimensões 1.1/2’’ x 1/4’’ e 1’’ x1/8’’. Após a conferência, os perfis que comporão o pilar metálico deverão ser posicionados, conforme especificado em projeto, devendo-se atentar ao distanciamento, ao esquadro e ao paralelismo entre eles. As ligações entre os elementos serão realizadas com solda elétrica. As bases dos pilares serão fixadas por placas de aço com espessura de ½’’ e por chumbadores tipo J, de diâmetro de 12mm e comprimento de 60mm, que serão pré-fixados nos pilares de concreto durante a concretagem, de acordo com as especificações do projeto. Durante a execução dos serviços, os trabalhadores deverão utilizar os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e tomar as medidas necessárias à segurança.

# Fornecimento, fabricação e instalação de estrutura metálica para pilares, seção (20x30cm) altura h=4,60m, composta de cantoneiras 1'' x 1/8'' ASTM A36, inclusive chapa de aço grossa, chumbadores para fixação da estrutura e içamento.

É recomendado que, anteriormente ao início da execução da fixação dos elementos estruturais, sejam verificados o posicionamento das estruturas de apoio e o comprimento das peças de acordo com o projeto. Os pilares serão compostos por cantoneiras, com as dimensões 1.1/2’’ x 1/4’’ e 1’’ x1/8’’. Após a conferência, os perfis que comporão o pilar metálico deverão ser posicionados, conforme especificado em projeto, devendo-se atentar ao distanciamento, ao esquadro e ao paralelismo entre eles. As ligações entre os elementos serão realizadas com solda elétrica. As bases dos pilares serão fixadas por placas de aço com espessura de ½’’ e por chumbadores tipo J, de diâmetro de 12mm e comprimento de 60mm, que serão pré-fixados nos pilares de concreto durante a concretagem, de acordo com as especificações do projeto. Durante a execução dos serviços, os trabalhadores deverão utilizar os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e tomar as medidas necessárias à segurança.

# COBERTURA

# Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/2''

Os pilares, as vigas, as tesouras e as chapa passarão pelo processo de soldagem. Inicialmente, as peças a serem soldadas deverão ser aproximadas e alinhadas conforme as especificações de projeto, para assim dar início à soldagem, que deverá ocorrer com aplicação em velocidade constante e moderada, para que ocorra o preenchimento da forma correta. Todos os procedimentos executivos e materiais utilizados deverão atender às especificações constantes nas normas da ABNT NBR 8.800, NBR 7.007, NBR 10.474, NBR 8.681 e outras vigentes que estabeleçam diretrizes para a execução deste serviço.

# Fornecimento, fabricação e instalação de estrutura metálica para vigas, composta de Perfis do tipo U AM 6'' x 2'' // 150 x 11,10 e AM 4'' x 1,5/8'' // 102 x 8,13, inclusive içamento.

É recomendado que, anteriormente ao início da execução da fixação dos elementos estruturais, sejam verificados o posicionamento das estruturas de apoio e o comprimento das peças de acordo com o projeto. As vigas serão compostas por treliças formadas por perfis tipo U, nas dimensões 6'' x 2'' // 150 x 11,10 e 4'' x 1,5/8'' // 102 x 8,13. Após a conferência, os perfis que comporão a viga metálica deverão ser posicionados, conforme especificado em projeto, devendo-se atentar ao distanciamento, ao esquadro e ao paralelismo entre eles. As ligações entre os perfis que compõem as vigas e entre as estruturas serão realizadas com solda elétrica, de acordo com as especificações do projeto. Durante a execução dos serviços, os trabalhadores deverão utilizar os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e tomar as medidas necessárias à segurança.

# Fornecimento, fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 10 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_12/2015

É recomendado que, anteriormente ao início da execução da fixação dos elementos estruturais, sejam verificados o posicionamento das estruturas de apoio e o comprimento das peças de acordo com o projeto. As tesouras serão compostas por treliças formadas por perfis tipo U, nas dimensões 6'' x 2'' // 150 x 11,10 e 4'' x 1,5/8'' // 102 x 8,13. Após a conferência, os perfis que comporão a treliça metálica deverão ser posicionados, conforme especificado em projeto, devendo-se atentar ao distanciamento, ao esquadro e ao paralelismo entre eles. As ligações entre os perfis que compõem as tesouras e entre as estruturas serão realizadas com solda elétrica, de acordo com as especificações do projeto. Durante a execução dos serviços, os trabalhadores deverão utilizar os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e tomar as medidas necessárias à segurança.

# Fornecimento e instalação de trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015

É recomendado que, anteriormente ao início da execução da fixação dos elementos estruturais da cobertura, sejam verificados o posicionamento das estruturas de apoio e o comprimento das peças de acordo com o projeto. Após a conferência, as terças compostas por perfis metálicos em aço dobrado enrijecido CF-26 com modelo de perfil U 150x60x20x4,76mm deverão ser posicionadas, conforme especificado em projeto, devendo-se atentar à declividade da cobertura, ao distanciamento, ao esquadro e ao paralelismo entre elas. Feito o correto posicionamento, as terças deverão ser fixadas nas estruturas de apoio. Para a atenuação dos efeitos das cargas sobre a estrutura, serão implementados os contraventamentos horizontais, compostos por barras redondas 5/16’’, dispostos na diagonal em X, de acordo com as especificações do projeto. Durante a execução dos serviços, os trabalhadores deverão utilizar os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e tomar as medidas necessárias à segurança. Todos os serviços descritos deverão estar em conformidade com a legislação vigente e com as normas ABNT NBR 6.123, NBR 8.800 e NBR 14.514 e outras que contenham diretrizes para a execução.

# Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.

Inicialmente, devem ser conferidas as disposições das terças e dos contraventamentos, conforme o projeto. Serão utilizadas telhas em aço zincado trapezoidais, com espessura de 0,50mm. A colocação das telhas deve ser feita em fiadas, sempre mantendo-as alinhadas horizontal e verticalmente, e a montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira. A fixação deve ser feita em quatro pontos alinhados, com parafuso autoperfurante, sempre na onda alta da telha, sem aperto excessivo para que não ocorra o amassamento da telha. Durante a execução dos serviços, os trabalhadores deverão utilizar os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e tomar as medidas necessárias à segurança. Os serviços deverão sem executados em conformidade com a legislação vigente e com as normas da ABNT NBR 14.331, NBR 14.514 e outras que apresentem especificações para a execução deste serviço.

# Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical

Recomenda-se que seja feita uma análise para garantir o fiel cumprimento do projeto da cobertura, de modo que este atenda as especificações quanto a seção transversal para as calhas e o seu caimento. Feito isso, as peças da calha em chapas de aço galvanizado número 24 deverão ser unidas conforme as recomendações do fabricante e em seguida fixadas na estrutura da cobertura, de acordo com o projeto. Durante a execução dos serviços, os colaboradores deverão utilizar os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e tomar as medidas necessárias à segurança.

# Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais

Para a coleta e condução das águas das calhas até o nível do solo, serão instalados condutores verticais compostos por tubos de PVC, série reforçada, com diâmetro nominal de 100mm. Os tubos deverão ser lixados e soldados com adesivos plásticos apropriados, tomando-se o cuidado de remover os excessos dos adesivos e mantendo-os imóveis pelo tempo determinado pelo fabricante para a correta secagem.

# PISO E IMPERMEABILIZAÇÃO

# Concreto Fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L

O concreto deverá ser preparado em obra e será implementado o traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita nº 01) composto de Cimento Portland Composto CP II-32, areia média úmida e brita nº 01, atendendo à norma ABNT NBR 7211 ou outro traço oriundo de estudo de dosagem que garanta que o concreto atinja a resistência à compressão característica de 20MPa aos 28 dias, conforme especificado em projeto, para ajuste em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

Para o preparo será utilizada betoneira de 400 litros e este deverá proceder da seguinte maneira: Inicialmente serão lançados parte da água e todo o agregado na betoneira, nas dosagens indicadas, que deverá ser colocada em movimento. Em seguida, será lançado o cimento, e, por fim, o restante da água. Visando a garantia da homogeneização, deverá ser respeitado o tempo mínimo de mistura indicado pelas normas vigentes e/ou fabricante do equipamento.

# Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas

O Piso da Unidade deverá ser compostos devido à necessidade de impermeabilização, para que não haja material nem líquido em contato com o solo. Para isso, anteriormente à concretagem, deverão ser verificados o correto posicionamento e a estanqueidade das fôrmas, conforme indicado em projeto e a trabalhabilidade do concreto, através do Slump Test (ensaio de abatimento) e deverão ser moldados os corpos de prova para controle da resistência à compressão.

Constatado que o concreto se encontra nas condições desejáveis de trabalhabilidade, este deverá ser lançado, utilizando-se baldes, e adensado com o uso de vibrador de imersão. O adensamento deverá ser executado, conforme a NBR 14.931, de forma homogênea, para que não se formem vazios na concretagem e não ocorra a segregação do material. Por fim, deverá ser realizado o acabamento das estruturas concretadas de forma a garantir a uniformidade da superfície.

# Montagem de armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm

# Será aplicado tela de aço soldada garantindo-se o cobrimento de 2cm da sub-base onde será lançado o concreto na confecção do piso, incluindo os dois patamares. O transpasse entre telas deverá ser de 03 malhas.

# O item remunera o fornecimento de tela soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15x15cm, transporte e colocação de telas; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

# Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento Liso, espessura de 2 cm, preparo mecânico da argamassa.

Por cima da camada de concreto, faz se necessário a execução de um piso liso cimentado para proteção.

# Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018.

# O piso deverá ser impermeabilizado de modo a proteger para não contaminação do solo de acordo com as exigências ambientais em vigor.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES

# Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

Será realizado uma escavação manual para que seja executada a vala para as canaletas em todo o perímetro entorno do piso, utilizando-se pá, picareta e ponteira.

# Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento.

# Após a escavação, será executado uma canaleta para recebimento de chorume e demais líquidos derramados no piso da unidade de transbordo, essa canaleta conduzirá os líquidos até uma caixa coletora que armazenará o chorume para que não contamine o solo.

# Muro de arrimo em Conc. ciclópico 15MPa c/ 30% de pedra de mão, c/ forn., preparo e aplicação de concreto, forma de tábua pinho - reap. 5 vezes, exclusive escav. e reaterro, seções típicas nas dimensões: b=0.40m; B=1.05m e H=2.00m.

# A estrutura de concreto armado (infraestrutura e supraestrutura) será executada in loco, devendo observar as especificações contidas no projeto e seguindo as normas da ABNT. Para as sapatas, pilares e vigas, deverá ser utilizado concreto com resistência característica a compressão (Fck) de no mínimo 15 MPa, Slump 10+-2, usinado e bombeado, com aditivo impermeabilizante. A disposição das armaduras deverá seguir o projeto conforme prancha em anexo.

# Deverão ser retirados, no mínimo, 02 corpos de provas de concreto, comprovando a resistência do concreto. Os testes precisam ser apresentados a municipalidade, antes de nova concretagem.

# Em relação a concretagem, a mesma só poderá ser feita em horários com temperatura abaixo de 30º (preferencialmente no início da manhã) e não poderá ser executada em dias chuvosos. Antes da concretagem, todas as fôrmas deverão ser umedecidas A cura do concreto, utilizado para confecção do muro, deverá ser feita com molhagem constante (no mínimo 3 vezes ao dia) dos elementos, durante 05 dias seguidos.

# O adensamento será obtido por vibradores de imersão ou por vibradores de forma e o equipamento a ser utilizado terá dimensão compatível com a posição e tamanho da peça a ser concretada. A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a segregação da nata de cimento.

# O aço a ser utilizado deverá possuir características em relação a seção, conforme o projeto em anexo. Para o aço CA50 é obrigatório ter resistência ao escoamento (Fyk) igual ou superior a 500 MPa e para o aço CA60 é obrigatório ter resistência ao escoamento (Fyk) igual ou superior a 600 MPa. Estão inclusos no orçamento o dobramento, transporte e colocação de armaduras, serviços e materiais secundários como arame, espaçadores e perdas.

# Deverão ser utilizados espaçadores adequados para cada elemento do muro e garantir um cobrimento mínimo de 3 cm para todas as sapatas e 2,5 cm para as vigas e pilares.

# As fôrmas de madeira, a serem utilizadas, devem ser de boa qualidade. Para melhoramento no reaproveitamento das fôrmas, é obrigatório o uso de desmoldante. Estão inclusos nesse serviço, escoramento, e demais elementos, garantindo a estanqueidade do concreto. Em caso de a fôrma “abrir”, o trecho com problemas deverá ser refeito.

# Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm.

# Deverá ser executado um cercamento através de tela de alambrado para proteção da unidade de presença de animais e aves. O alambrado deverá ser instalado seguindo as dimensões do projeto, será composto por tubos de ferro galvanizado, sendo os verticais com o diâmetro de 2.1/2’’ e os horizontais de 1’’ e tela de arame galvanizado fio 12BWG, com malha de 2’’ e em formato losangular. Todos os materiais utilizados nas confecções das serralherias deverão ser novos e sem defeito de fabricação e todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados com ângulo bem esmerilhados e lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências. Os tubos serão revestidos com fundo anticorrosivo e tinta esmalte.

# DECLARAÇÕES FINAIS

O local da obra será mantido permanentemente limpo e organizado, devendo a obra ser entregue completamente limpa. A contratada se responsabilizará de suprir a obra de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários. Também deverão ser obedecidas as boas técnicas, atendendo às recomendações da ABNT. Deverão estar disponíveis em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra e alvará de construção.

# NOTAS GERAIS

A execução das obras deverá ser precedida de projeto executivo, observando as seguintes recomendações:

- Conferir medidas no local.

- A critério da coordenação técnica ou fiscalização poderão ser feitos ajustes e adequações no projeto, com a supervisão do projetista responsável.

- Quando da execução do projeto confirmar as interfaces com projetos complementares.

# RECEBIMENTO DA OBRA

A empresa deverá apresentar diário de obra a cada medição, sob pena de não recebimento da parcela. Também deverá ter a presença, pelo menos a cada 15 dias, do seu engenheiro responsável.

Após a conclusão da obra a empresa emitirá declaração de conclusão de obra e solicitará vistoria e recebimento da mesma.

# Recebimento provisório

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas por comissão de fiscalização, especialmente designada para tal fim. O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas as faturas correspondentes a pagamentos.

# Recebimento Definitivo

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 60 dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:

- Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e serviços executados.

- Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e fornecedores.

Ecoporanga/ES, 29 de Outubro de 2019.

_____________________________

Luan de Paula Cardoso Ferraz

Engenheiro Civil