Memorial Descritivo e Especificações Técnicas

Implantação de alambrado em campo de futebol

Córrego de São Geraldo – Ecoporanga/ES

Ecoporanga/ES

2019

# INTRODUÇÃO

O presente memorial especifica e determina os trabalhos a serem executados na implantação de alambrado no campo de futebol localizado no Córrego de São Geraldo, Município de Ecoporanga-ES, abrangendo uma área de 1.530,00m².

Este memorial descreve as principais características da obra, com especificações quanto aos conceitos e métodos construtivos, visando garantir a boa execução e a qualidade dos serviços constantes neste projeto.

As normas, especificações, métodos de ensino e padrões aprovados e recomendados pela ABNT e toda a legislação em vigor, referentes a este tipo de obra, inclusive sobre segurança no trabalho, serão parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem transcritas.

Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, devendo ser integralmente obedecidas, em conformidade com o cronograma aprovado.

# ESPECIFICAÇAO TÉCNICA

# DESCRIÇÃO DO PROJETO

As obras no Córrego São Geraldo, localizado no Município de Ecoporanga/ES, incluem a instalação de alambrado em todo o perímetro do campo, que será composto por mourões de concreto e tela de proteção sobre uma mureta, envolta de todo o perímetro do campo.

# NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

À especificação técnica ora elaborada integram-se as Normas Brasileiras em vigor da ABNT.

A citação expressa de normas e especificações, no corpo de desenhos ou texto desta especificação técnica, não elimina o cumprimento por parte da contratada, de outras aplicáveis ao caso.

# PROVIDÊNCIA DE DADOS E INTEPRETAÇÃO

- As cotas indicadas no desenho prevalecem sobre suas dimensões em escala;

- As dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e/ou especificação deverá ser resolvida pela contratante ou por seus representantes credenciados;

- À empresa encarregada da construção é vetada qualquer modificação nos projetos, detalhes e especificação sem prévia autorização, por escrito, da contratante;

- A contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar amostra e ensaios da qualidade dos materiais a serem empregados.

# DISPOSITIVOS PRELIMINARES

Como responsável pela execução das obras e serviços, a contratada deverá, por sua conta, verificar, analisar e estudar todo o projeto, alterações e revisões de necessidade devidamente comprovadas pela contratada, que deverão ser submetidas à aprovação da contratante.

Somente poderão ser empregados na obra os materiais discriminados e especificados no projeto e nesta especificação técnica, que deverão ser de primeira qualidade, admitindo-se similaridade somente com aprovação da contratante.

É critério exclusivo da contratante a aceitação ou rejeição dos serviços, cabendo à contratada refazer, sem ônus para a contratante, qualquer trabalho não aceito pela fiscalização.

Será responsabilidade da contratada a contratação de mão de obra inerente aos serviços a executar e a instalação de equipamentos necessários à execução das obras.

A construtora será responsável por qualquer acidente decorrente das obras, causado a terceiros, mesmo que na via pública.

# SERVIÇOS GERAIS

# SERVIÇOS PRELIMINARES

# Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES

A Contratada providenciará a placa da obra, que deverá ser confeccionada de aço galvanizado, com as dimensões mínimas de 2,00 m x 4,00 m, e fixada em estrutura de madeira, conforme o padrão da Administração.

A manutenção do bom estado de conservação e fixação da placa é de responsabilidade da Contratada.

A placa de obra deverá ser colocada em local visível, anteriormente ao início das atividades, conforme disposto no cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária, ficando a primeira medição condicionada à instalação da mesma.

# Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pontaletas 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incluso ponto de luz e cx. Inspeção (Escritório).

Os escritórios deverão ser construídos nas dimensões 5,80m x 2,50m, totalizando uma área de 14,50m², que deverão ser munidos das instalações elétricas necessárias e sanitário. As paredes serão em chapas de madeira compensada resinada, de 12mm de espessura; os pisos serão cimentados, e as coberturas serão em telhas de fibrocimento onduladas, de 6,0mm de espessura. Deverão ser executadas as previsões de pontos de elétrica, com instalação de lâmpadas, luminárias e interruptores e a instalação das esquadrias.

# INFRAESTRUTURA

3.2.1 Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,5m de profundidade, deverá ser realizado a escavação de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma, posteriormente a marcação, que deverá seguir as determinações de projeto, será executada a vala para a viga baldrame utilizando-se pá, picareta e ponteira. Ao término da escavação, o fundo deverá ser nivelado e todo o material solto do fundo deverá ser retirado. Recomenda-se que seja realizada a escavação de 0,40m ao redor da peça para possibilitar a montagem e o escoramento da fôrma.

3.2.2 Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma). Deverão ser fabricados, montados e desmontados as formas de madeira para o vigamento baldrame, em madeira serrada. Inicialmente será realizado o corte das peças de madeira não aparelhadas de 2,50cm de espessura, com base no projeto, observando a perfeita marcação e utilizando as ferramentas necessárias para a correta execução dos cortes. Após os cortes, os sarrafos deverão ser pregados nas tábuas, compondo, desta forma, os painéis que estarão em contato com o concreto. Recomenda-se a realização de marcação das faces visando facilitar a montagem das fôrmas. Após, as faces deverão ser posicionadas e pregadas, conforme o projeto. Por fim, será executado o escoramento das laterais, cravando-se no terreno os pontaletes e os sarrafos de madeira não aparelhada.

3.2.3 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm. A armadura de estribo do vigamento baldrame deverá ser de aço CA-60, no diâmetro de 5,0mm. As peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro deverão ser cortadas e dobradas no canteiro de obras, conforme o projeto. Após as atividades de corte e dobra, será executada a montagem da armadura, procedendo-se a fixação das diversas partes da armadura com arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme as especificações do projeto. A armadura deverá ser devidamente posicionada e fixada para que não se desloque durante a concretagem.

3.2.4 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm. A armadura longitudinal do vigamento baldrame deverá ser de aço CA-50, no diâmetro de 8,0mm. As peças de aço CA-50 de 8,0mm de diâmetro deverão ser cortadas e dobradas no canteiro de obras, conforme o projeto. Após as atividades de corte e dobra, será executada a montagem da armadura, procedendo-se a fixação das diversas partes da armadura com arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm, conforme as especificações do projeto. A armadura deverá ser devidamente posicionada e fixada para que não se desloque durante a concretagem.

3.2.5 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo). O concreto deverá ser preparado em obra e será implementado o traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita nº 01) composto de Cimento Portland Composto CP II-32, areia média úmida e brita nº 01, atendendo à norma ABNT NBR 7211 ou outro traço oriundo de estudo de dosagem que garanta que o concreto atinja a resistência à compressão característica de 25MPa aos 28 dias, conforme especificado em projeto, para ajuste em função da natureza dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra.

Para o preparo será utilizada betoneira de 400 litros e este deverá proceder da seguinte maneira: Inicialmente serão lançados parte da água e todo o agregado na betoneira, nas dosagens indicadas, que deverá ser colocada em movimento. Em seguida, será lançado o cimento, e, por fim, o restante da água. Visando a garantia da homogeneização, deverá ser respeitado o tempo mínimo de mistura indicado pelas normas vigentes e/ou fabricante do equipamento. Após a verificação de que as armaduras atendem ao disposto no projeto estrutural e a confirmação da correta montagem das fôrmas e do cimbramento, deverão ser feitas a verificação de trabalhabilidade do concreto, através do Slump Test (ensaio de abatimento) e a moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão. Constatado que o concreto se encontra nas condições desejáveis de trabalhabilidade, este deverá ser lançado e adensado com o uso de vibrador de imersão, de maneira que o concreto envolva toda a armadura adequadamente. Por fim, deverá ser realizado o acabamento das estruturas concretadas de forma a garantir a uniformidade da superfície.

# SERVIÇOS DIVERSOS

Os serviços de limpeza e retirada da camada vegetal do terreno, que por ventura existirem, bem como o carregamento e retirada do local do material excedente, serão executados pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga.

# 3.3.1 Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco. Blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, espessura das juntas 12mm e espessura das paredes sem revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra).

A mureta será em alvenaria de blocos cerâmicos nas dimensões 20cm x 20cm x 10cm, conforme as especificações do projeto.

Inicialmente, serão materializados os eixos de referência, demarcadas as faces das paredes e executada a primeira fiada. Em seguida, procede-se a elevação da alvenaria, assentando os blocos com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:0,5:8, sendo a espessura das juntas de 12mm.

3.3.2 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm. As faces da mureta serão revestidos com pintura, para isso deverão receber anteriormente o emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:0,5:6, com espessura de 20 mm.

3.3.3 Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm Inicialmente, deverá ser realizado o taliscamento da base e a execução das mestras. Após, a argamassa será lançada com colher de pedreiro e sarrafeada com régua metálica, seguindo as mestras executadas e retirando o excesso. Por fim, será realizado o acabamento superficial, com desempenadeira.

3.3.4 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos. Deverão ser pintadas todas as muretas externas e internas com tinta acrílica na cor indicada pela fiscalização, com no mínimo 02 demãos e líquido preparador de paredes e com selador. A pintura será executada de cima para baixo e deverá ser evitado escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho. No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

# Cerca com altura H=2.30cm, com tela losangular de arame com fio 12, malha 2" revestido em PVC, com mourão curvo de concreto com altura H=3,20m, secção T, fixado em solo, a cada 3m, com 3 fios de arame farpado (ou Liso) na parte curva, inclinado, contendo 3 fios tensores, chumbadores e sapata de 40x40x50cm. Inicialmente, serão escavadas as sapatas nas dimensões 0,40m x 0,40m x 0,50m, que serão executadas em concreto preparado em obra, no qual será implementado traço oriundo de estudo de dosagem que garanta que o concreto atinja a resistência à compressão característica de 20MPa aos 28 dias. As sapatas deverão obedecer aos alinhamentos constantes em planta e apresentarem perfeito esquadro, prumo e nivelamento, conforme proposta de projeto.

Os mourões de concreto armado das cercas deverão ser confeccionados em concreto que atinja a resistência à compressão característica de 20MPa aos 28 dias com (0,15m x 0,10m x 3,20m) armados com treliça de aço, com 3 ferragens de Ø10 mm e estribos de Ø5 mm c/ 12 cm de espaçamento, conforme projeto anexo. Após os 2,90 metros de altura do poste, seguirá uma inclinação no sentido externo da cerca com 40 centímetros de comprimento para a colocação de 3 fios de arame farpado e na parte da frente e fundos.

Tela e Arame: Para o fechamento da cerca será utilizado tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha de 7 x 7 cm ou 2”, e fio de arame galvanizado 12 bwg.

3.3.6 Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestimento em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incluso portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo. Para execução do Portão de acesso ao campo, deverá ser executado com tubo de ferro galvanizado e tela tipo alambrado losangular.

# 3.3.7 Trave para Futebol Society em tubo de aço galvanizado 4" (100mm), medindo 500x220cm, com acabamento em pintura esmalte na cor branca, sobre fundo anticorrosivo, incluindo fundação. Deverão ser confeccionados duas traves para formação do gol, elas deverão ser fixadas no solo com utilização de tubo PVC de 200mm como encamisamento, e serão duas balizas como traves e uma barra como travessão, sendo que as medidas internas deverão ser de 5,00 metros entre as traves e altura do gol de 2,20m.

# Rede para futebol de salão. Confeccionada no Fio 4 e na Malha 15 em corda trançada entre nós, Material de Polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV na Cor Branca, Modelo Caixote México Europeu, com as Dimensões de 5,00 metros de largura x 2,20 metros de altura x 1,20 metros de recuo superior x 1,20 metros de recuo inferior.

# DECLARAÇÕES FINAIS

O local da obra será mantido permanentemente limpo e organizado, devendo a obra ser entregue completamente limpa. A contratada se responsabilizará de suprir a obra de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários. Também deverão ser obedecidas as boas técnicas, atendendo às recomendações da ABNT e estar disponíveis em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos (inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra e alvará de construção.

# NOTAS GERAIS

A execução das obras deverá ser precedida de projeto executivo, observando as seguintes recomendações:

- Conferir medidas no local;

- A critério da coordenação técnica ou fiscalização poderão ser feitos ajustes e adequações no projeto, com a supervisão do projetista responsável;

- Quando da execução do projeto, confirmar as interfaces com projetos complementares.

# RECEBIMENTO DA OBRA

A empresa deverá apresentar diário de obra a cada medição, sob pena de não recebimento da parcela. Também deverá ter a presença, pelo menos a cada 15 dias, do seu engenheiro responsável.

Após a conclusão da obra a empresa emitirá declaração de conclusão de obra e solicitará vistoria e recebimento da mesma.

# Recebimento provisório

Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas por comissão de fiscalização, especialmente designada para tal fim. O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações, e apresentadas as faturas correspondentes a pagamentos.

# Recebimento Definitivo

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 60 dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:

- Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e serviços executados;

- Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e fornecedores.

Ecoporanga/ES, 09 de setembro de 2019.

_____________________________

Engenheiro Civil